Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

do postępowania o udzielenie  zamówienia na: „opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego stanowiska w istniejącym budynku do badań parametrów silników wysokoprężnych zasilanych konwencjonalnie i mieszaniną oleju napędowego i gazu ziemnego (sprężony gaz ziemny CNG)” , w ramach projektu „ Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” ogłoszonego przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy MAZOWSZE/0123/19-00, w trybie przetargowym, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jawności , gospodarności , bezstronności oraz obiektywizmu  .

I . ZAMAWIAJĄCY  :

Gaslux Sp. z o.o. ,

ul. Łopuszańska 35

02-220 Warszawa

KRS 0000334208

NIP 8652514918

REGON 180446472

II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

- Strona internetowa: WWW.gaslux.pl

III.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady  uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jawności , gospodarności , bezstronności oraz obiektywizmu   bez zachowania procedur określonych w ustawie z dn. 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z 24.08.2017 r. , zgodnie z § 10 ust 6 w zw. z ust. 2 lit”b” umowy o dofinansowanie projektu nr MAZOWSZE/0123/19-00

IV OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

IV.1.1)   Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego stanowiska w istniejącym budynku do badań parametrów silników wysokoprężnych zasilanych konwencjonalnie i mieszaniną oleju napędowego i gazu ziemnego (sprężony gaz ziemny CNG), zlokalizowanego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie, Dzielnica Bemowo.

IV.1.2)   Rodzaj zamówienia:

Kod CPV : 71000000-8 : usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne ,

71300000-1 : usługi inżynieryjne ,

71320000-7 : usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

IV.1.3)   Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego stanowiska w istniejącym budynku do badań parametrów silników wysokoprężnych zasilanych konwencjonalnie i mieszaniną oleju napędowego i gazu ziemnego (sprężony gaz ziemny CNG), zlokalizowanego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie, Dzielnica Bemowo związanej z realizacji projektu „ Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” ogłoszonego przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy MAZOWSZE/0123/19-00,

IV.1.4)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowatorskiej instalacji zasilania gazem ziemnym CNG do istniejącego stanowiska dynamometrycznego w istniejącym budynku, do badań parametrów silników wysokoprężnych zasilanych konwencjonalnie i mieszaniną oleju napędowego i gazu ziemnego (sprężony gaz ziemny CNG), obejmującej opracowanie:

1) opracowanie koncepcji dla zakresu objętego pracami projektowymi.

2) projekt układu mocowania silników do ramy stanowiska badawczego.

3) projekt układu sterowania silnika z kabiny sterowniczej.

4) projekt układu chłodzenia silnika.

5) projekt układu zasilania dwupaliwowego.

6) projekt układu rejestracji mierzonych parametrów pracy silnika.

7) projekty układów bezpieczeństwa stanowiska.

8) projekt modernizacji obiegu wody hamulca dynamometrycznego.

9) projekt modernizacji układu odprowadzania spalin wraz z modernizacją analizatora spalin z licznikiem cząstek stałych.

# Stan istniejący.

Istniejący budynek nr 68 znajduje się na terenie zamkniętym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. Przedmiotowy budynek jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony o wysokości 7,5 m i powierzchni zabudowy równej 791,22 m2. Wykonany został w technologii klasycznej murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Fundamenty murowane poniżej poziomu przemarzania terenu. Budynek zwieńczony stropodachem z płyt panwiowych strunobetonowych. Budynek docieplony styropianem i przykryty papą termozgrzewalną. Odprowadzenie wody opadowej rynnami na zewnątrz budynku do istniejącej kanalizacji deszczowej. Posadzka techniczna betonowa. W posadzce znajdują się szyny montażowe do mocowania ram silników Budynek pełni funkcję warsztatowo-laboratoryjną i wyposażony jest w :

- instalację centralnego ogrzewania,

- instalację wydechową dla spalin powstających w procesach laboratoryjnych,

- instalację chłodzenia wodą,

- instalację elektryczną 1 i 3 faz,

- instalację oświetleniową,

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalację paliwową,

- instalację odgromową,

- instalację uziemiającą wewnętrzną,

- instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Zapoznanie ze stanem istniejącym modernizowanego obiektu odbędzie się podczas wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną. Ze względu na charakter oraz lokalizację prac projektowych, ogranicza się dostęp osób do osób posiadających obywatelstwo polskie.

# Zakres prac projektowych.

Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie nowatorskich rozwiązań niezbędnych do modernizacji istniejącego stanowiska dynamometrycznego z hamulcem wodnym Zollner 1250 kW do zasilania sprężonym gazem ziemnym CNG.

W ramach dokumentacji projektowej należy zamieścić:

1) Koncepcję dla zakresu objętego pracami projektowymi.

Koncepcja powinna uwzględniać wstępne rozwiązania projektowe w zakresie poszczególnych części składowych zamówienia, opisanych w zamieszczonych niżej punktach 2)-9). Należy w niej zamieścić proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w zakresie:

- układu mocowania silników do ramy stanowiska badawczego,

- układu sterowania silnika z kabiny sterowniczej.

- układu chłodzenia silnika,

- układu zasilania dwupaliwowego,

- układu rejestracji mierzonych parametrów pracy silnika,

- układów bezpieczeństwa stanowiska,

- modernizacji obiegu wody hamulca dynamometrycznego,

- modernizacji układu odprowadzania spalin wraz z modernizacją analizatora spalin z licznikiem cząstek stałych.

W ramach koncepcji, poza przedstawieniem propozycji rozwiązań dla wymienionych wyżej, należy przeprowadzić inwentaryzację pomieszczeń oraz znajdującego się w niej wyposażenia. Należy również rozwiązać kwestię wydzielenia przestrzeni techniczno-montażowej, w której realizowane będą czynności przygotowawcze do badań silników wyposażonych w instalacje dwupaliwowe, zgodnie z wytycznymi Odbiorcy. Planowane miejsce przeznaczone do uzbrajania (przezbrajania) silników będzie się znajdowało w obecnym (środkowym) boksie warsztatowym oraz w miejscu obecnie zajętym przez hamownię podwoziową i pojazd hybrydowy. Należy usunąć przekrój silnika Tatra 928 oraz zestaw do badania oporów wewnętrznych, usunąć dwa słupki znajdujące się w środkowej części (obok stołu warsztatowego). Należy również rozmontować hamownię podwoziową wraz z pojazdem hybrydowym i zmagazynować go na czas trwania projektu (do kontenera lub garażu). Stół warsztatowy należy przemieścić pod okno. Uzyskana w ten sposób przestrzeń pozwoli na ustawienie wraz z półramami 3-4 silników obok stołu warsztatowego będzie przeznaczone miejsce na ustawienie 2-ch wózków warsztatowych z niezbędnymi narzędziami. Przestrzeń musi zostać wyposażona w gniazda siłowe 16 i 32A, gniazda 230V 16A, niezbędne oświetlenie sufitowe i punktowe. Do wydzielonej przestrzeni warsztatowej należy doprowadzić przy pomocy stałej linii 2-3 gniazda sprężonego powietrza.

Koncepcja powinna zostać przekazana Zamawiającemu, w celu zaopiniowania proponowanych rozwiązań i naniesienia ewentualnych poprawek.

2) Projekt układu mocowania silników do ramy stanowiska badawczego.

Pożądaną formą układów mocowania silników do badań powinna stanowić dwuelementowa rama, dedykowana dla wybranych silników przez Zamawiającego. Pojedyncza rama powinna składać się z części zasadniczej, związanej ze stalowym fundamentem, umieszczonym na podłodze hamowni na przekładkach gumowych o grubości 50 mm. Wymiary fundamentu: DxSxW = 1800x1300x200,ciężar ok. 3,5 tony. Fundament powinien zostać wyposażony w wyfrezowane rowki montażowe umieszczone wzdłuż i w poprzek płyty fundamentowej. Na płycie fundamentowej ma zostać umieszczona rama montażowa z mocowaniem 6 punktowym (będąca wyposażeniu WAT). Projekt ramy montażowej musi uwzględniać możliwość zamocowania „półramy”. Półrama powinna być dostosowana z jednej strony do punktów mocowania na silniku, a z drugiej strony do wymiarów ramy montażowej tak, żeby wysokość osi silnika znajdowała się na wysokości +/- 10 mm osi istniejącego hamulca dynamometrycznego. Projekt półramy powinien uwzględniać możliwość montażu dwóch wybranych modeli silników oddzielnie. Zakłada się, że wał istniejącego hamulca dynamometrycznego będzie połączony z wałem umieszczonego na modernizowanym stanowisku silnika za pomocą dwuprzegubowego wału kardana. Silniki muszą być wyposażone w tarczę przejściową, zamocowaną na kole zamachowym silnika w miejsce tarczy dociskowej sprzęgła (lub w miejsce mocowania zmiennika momentu obrotowego). Tarcza musi być zamocowana w osi koła zamachowego i powinna być wyposażona w otwory i zamki pozwalające na przymocowanie flanszy (tarczy) znajdującej się na wale kardana. (Standard). Półramy powinny mieć możliwość zamocowania do silnika przed ich ustawieniem na ramie montażowej (przed rozpoczęciem badań) w celu skrócenia czasu przygotowania silnika do badań i powinny pozwalać na ustawianie na nich silnika, jego uzbrajanie w czujniki pomiarowe i przenoszenia całości przy pomocy wózka widłowego (podnośnika widłowego) w celu umieszczenia na ramie montażowej. Dodatkowo, w ramach prac projektowych należy dobrać wały kardana dla połączeń wybranych silników z hamulcem na stanowisku oraz osłonę bezpieczeństwa dla każdego z wałów. Podczas doboru wałów należy uwzględnić parametry takie jak: długość, maksymalna prędkość obrotowa, wartość przenoszonego momentu obrotowego.

3) Projekt układu sterowania silnika z kabiny sterowniczej.

Układ sterowania silnika powinien pozwalać na bieżące monitorowanie stanu pracy silników oraz wymuszanie zmian pedału przyspieszenia (zadawanie obciążenia silnika) w zakresie 0-100%. Sterowanie pedałem przyspieszenia powinno odbywać się z wykorzystaniem serwomechanizmu znajdującego się w pobliżu modernizowanego stanowiska. Silniki badane na stanowisku powinny być wyposażone w oryginalne wiązki przewodów elektrycznych. Układ sterowania powinien być opracowany wariantowo, tak aby można go było dostosować do dwóch wytypowanych silników. Projekt układu sterowania powinien umożliwiać monitorowanie następujących parametrów pracy oraz wykonywanie następujących czynności:

•	zadawanie / pomiar obciążenia silnika,

•	zadawanie / pomiar prędkości obrotowej silnika,

•	pomiar ciśnienia oleju,

•	pomiar temperatury oleju,

•	pomiar temperatury cieczy chłodzącej,

•	pomiar temperatury spalin,

•	pomiar zużycia paliw(ciekłego i gazowego),

•	pomiar temperatury paliwa ciekłego i gazowego,

•	pomiar ciśnienia paliwa gazowego,

•	pomiar temperatury powietrza,

•	pomiar ciśnienia powietrza w rurze dolotowej i w kolektorze dolotowym (przed i za sprężarką),

•	pomiar poziomu paliwa ciekłego w zbiorniku,

•	pomiar ciśnienia paliwa w zespole butli z gazem ziemnym,

•	pomiar centralnego odcinania paliwa ciekłego,

•	pomiar centralnego odcinania paliwa gazowego,

•	pomiar stężenia węglowodorów (metanu) w powietrzu wyprowadzanym poza hamownię,

•	pomiar stężenia węglowodorów (metanu) w kabinie Ex.

4) Projekt układu chłodzenia silnika.

Projekt układ chłodzenia silnika powinien uwzględniać wykorzystanie wymiennika woda-woda o mocy dobranej do wydatku energetycznego badanego silnika, jednakże moc wymiennika nie powinna być mniejsza niż 1 MW (1000 kW), przy różnicy temperatur od strony silnika nie mniejszej niż 20oC oraz temperaturze cieczy chłodzącej wychodzącej z silnika nie większej niż 110 oC.. Doboru wymiennika należy dokonać dla każdego z wybranych silników.  Wymiennik będzie zasilany z zamkniętego obiegu wody zasilającej hamulec dynamometryczny. W ramach prac projektowych należy założyć, że maksymalna moc hamowanego silnika nie będzie przekraczała 1 MW.

5) Projekt układu zasilania dwupaliwowego, składającego się z:

a) Układu doprowadzania oleju napędowego.

Projekt powinien uwzględniać wykorzystanie dwóch niezależnych zbiorników paliwa, z układem odczytu poziomu paliwa umieszczonych na zbiornikach oraz z odczytem zdalnym z kabiny sterowniczej. Zbiorniki powinny być o poj. ok. 100 litrów każdy i umieszczone ok. 1,0 m. Projektowana instalacja powinna zapewniać możliwość doprowadzenia paliwa niezależnie z każdego z projektowanych zbiorników do istniejącej wagi paliwowej. Pomiędzy zbiornikami, stanowiskiem z silnikiem a istniejącym układem pomiaru zużycia paliwa (wagą paliwową) należy zaprojektować układ przewodów paliwowych niezależnie dla każdego ze zbiorników (długość około 2 x 10 m.b.).Przed układem pomiarowym należy zaprojektować komplet zaworów przełączających, umożliwiających doprowadzenie paliwa do silników znajdujących się w pomieszczeniu 15 budynku 68. Dodatkowo, przed układem pomiarowym zaprojektować zawór/zawory umożliwiające przełączanie się pomiędzy zbiornikami lub łączący przepływy, pomiędzy układem pomiarowym zużycia paliwa a planowanym miejscem podłączenia do silnika na stanowisku badawczym. Instalację od układu pomiaru zużycia do stanowiska z silnikiem prowadzić dwoma rurami o minimalnej średnicy wewnętrznej 12 mm (długość linii ok. 15 m.b.). Przed wejściem do kabiny należy zaprojektować zawory odcinające. W przypadku instalacji wewnątrz kabiny należy zastosować przewody elastyczne, wyposażone w szybkozłącza i zawory odcinające. Instalację zaprojektować wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym z układem filtracji paliwa za zbiornikami paliwa (dostępnymi z ziemi), układami zaworów bezpieczeństwa i odcinających, w miejscach wskazanych przez odbierającego projekt. Projektowana instalacja wewnątrz kabiny powinna umożliwić szybkie podłączenie do dwóch wytypowanych silników. Projekt powinien spełniać wszystkie wymagania związane z zabezpieczeniem przypadkowego wydostania się paliwa do środowiska oraz z przepisami bezpieczeństwa pożarowego.

b) Układu zasilania gazem CNG silnika umieszczonego na ramie stanowiska.

Projekt powinien zapewniać bezpieczne zasilania gazem silników umieszczonych na projektowanej ramie stanowiska badawczego. W jego ramach powinna zostać zaprojektowane rozwiązania związane dostarczaniem do silnika sprężonego gazu ziemnego CNG, z możliwością dozowania ustalonej dawki paliwa. Projektowany układ powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących przepisów oraz praktyki inżynierskiej, w zakresie instalacji gazowych. Projektowana instalacja zasilania gazem na stanowisku powinna obejmować układ od miejsca przyłącza z projektowanego systemu magazynowego do miejsca wprowadzania gazu do silnika. Instalacja powinna zapewniać możliwość zasilania silnika gazem w stosunku przynajmniej 40% oleju napędowego do 60% gazu ziemnego CNG.

UWAGA: Warunek konieczny: zaprojektowane instalacje zasilania oboma paliwami powinny umożliwiać dawkowanie paliwa do silnika przynajmniej w proporcjach 40% oleju napędowego i 60% gazu ziemnego CNG

c) Systemu magazynowania oraz doprowadzania gazu CNG do stanowiskowego układu zasilania gazem.

Projekt powinien uwzględniać zaprojektowanie zewnętrznego magazynu gazu, pozwalającego na składowanie minimum 3,2 m3 gazu CNG ( pojemności wodnej). W ramach projektu należy opracować rozwiązania związane z doprowadzeniem gazu do budynku, w którym znajduje się modernizowane stanowisko badawcze. Do projektowanego magazynu gazu należy opracować rozwiązania w zakresie możliwości uzupełniania gazu, na przykład w postaci drogi dojazdowej i przestrzeni umożliwiającej dokonywanie uzupełnienia produktu .Projektowane rozwiązania powinny spełniać wszelkie wymagania bezpieczeństwa związane z magazynowaniem oraz dystrybucją gazu ziemnego CNG.

6) Projekt układu rejestracji mierzonych parametrów pracy silnika.

Układ powinien znajdować się w istniejącej kabinie sterowniczej i powinien umożliwić rejestrację z wykorzystaniem Komputerowego Systemu Akwizycji Danych następujących parametrów pracy silnika:

•	prędkość obrotowa,

•	zużycia powietrza, paliwa ciekłego i gazowego,

•	temperatura spalin,

•	temperatura powietrza zasysanego przez silnika,

•	temperatura oleju,

•	temperatura cieczy chłodzącej,

•	temperatura paliwa ciekłego i gazowego,

•	ciśnienie paliwa gazowego,

•	ciśnienie powietrza w rurze dolotowej i w kolektorze dolotowym (przed i za sprężarką),

•	temperatura wody za hamulcem,

•	temperatura wody przed hamulcem,

•	powinna istnieć możliwość rozszerzenia o dodatkowe parametry wynikające z aktualnego programu badań.

Projekt układu do pomiaru natężenia przepływu gazu montowany na przyłączu doprowadzającym paliwo gazowe, w miejscu przejścia przez kabinę wraz z układem odczytu parametrów doprowadzonym do kabiny sterowniczej. Układ dostarczony będzie przez Zamawiającego.

7) Projekty układów bezpieczeństwa stanowiska.

Należy zaprojektować wszelkie niezbędne układy pozwalające na bezpieczną eksploatację stanowiska badawczego. Projekt układów bezpieczeństwa powinien uwzględniać:

- zaprojektowanie instalacji elektrycznych w standardzie EX,

- zaprojektowanie instalacji wentylacyjnych w standardzie EX,

- wydzielenie strefy przeznaczonej do badań silników w standardzie EX, odseparowanej od pozostałej części pomieszczenia,

- zaprojektowanie okien w standardzie EX wraz z roletami umożliwiającymi ich zamykanie,

- zaprojektowanie rozwiązań w zakresie ograniczania dostępu osób nieupoważnionych do strefy, w której będzie znajdywać się stanowisko badawcze,

- zaprojektowanie rozwiązań związanych z detekcją metanu.

8) Projekt modernizacji obiegu wody hamulca dynamometrycznego.

Chłodnia wentylatorowa o mocy 2 MW, pracująca w układzie zamkniętym ze zbiornikiem obiegowym o pojemności ok. 20 m3, umieszczona jest w odległości ok. 20 m. od budynku hamowni. Zbiornik obiegowy wkopany jest w ziemię. Wewnątrz zbiornika umieszczona jest pompa wodna z silnikiem elektrycznym o mocy 15 kW. Druga pompa wodna o mocy 23 kW umieszczona jest w piwnicy wykonanej obok chłodni wentylatorowej. Zamknięty układ chłodzenia wykorzystuje dwa obiegi wody: jeden bezpośrednio ze zbiornika obiegowego prowadzi wodę do zbiornika naporowego o pojemności 2 m3, umieszczonego na słupach wewnątrz hamowni; wysokość słupa wody wynosi ok. 6 m; drugi obieg wykorzystując pompę umieszczoną obok chłodni pompuje wodę na chłodnię, gdzie zasilany jest system zraszaczy. Trzy oddzielnie sterowane wentylatory wytwarzają ciąg powietrza chłodzącego rozpylaną w przeciwprądzie wodę. Układ jest automatycznie sterowany przez czujniki poziomu wody i regulatory temperatury. Wymagane jest przegląd techniczny obiektu: ocena stopnia zużycia wentylatorów, przegląd pomp oraz wykonanie testów szczelności instalacji. Podczas pracy silników temperatura wody na wyjściu z hamulca dynamometrycznego powinna być utrzymywana na poziomie poniżej 52oC,co narzuca konieczność utrzymania temperatury wody w zbiorniku obiegowym na poziomie 40-42oC. Nowo projektowana część wykorzystywana do chłodzenia silnika musi zapewnić możliwość odprowadzenia ciepła do obiegu zamkniętego. Wymagane będzie oddzielne zasilanie części chłodzącej dodatkową pompą umieszczoną wewnątrz zbiornika obiegowego z zapewnieniem możliwości odpływu wody z powrotem do zbiornika obiegowego, albo trzeba będzie przebudować zbiornik naporowy w celu uzyskania dodatkowego punktu odbioru wody do chłodzenia silnika i wykorzystać dotychczasowy odpływ wody z hamulca dynamometrycznego i podłączyć do niego zrzut wody z układu chłodzenia silnika. Nie wykluczona jest modernizacja zbiornika naporowego w celu zwiększenia jego objętości i wysokości spiętrzenia wody w celu podniesienia ciśnienia wody zasilającej hamulec dynamometryczny. Dodatkowo konieczna jest wymiana układu pomiaru poziomu wody – obecny układ jest oparty na czujnikach prostetycznych i nie funkcjonuje poprawnie przy długotrwałej pracy układu zamkniętego.

9) Projekt modernizacji układu odprowadzania spalin wraz z modernizacją analizatora spalin z licznikiem cząstek stałych.

Układ odprowadzenia spalin z hamowni w dotychczasowym rozwiązaniu wykorzystuje rurę stalową (kolektor spalinowy) o średnicy ok. 250mm umieszczoną poziomo wzdłuż ściany hamowni pod oknami. Składa się z dwóch części: jednej o długości ok. 3 m odprowadzającej spaliny z lewej strony hamowni oraz drugiej, o długości ok. 6 m odprowadzającego spaliny, znajdującej się po prawej stronie hamowni, do którego maja być odprowadzone gazy spalinowe z badanych silników. W rejonie stanowiska umieszczony jest tłumik samochodu ciężarowego o średnicy rury wydechowej ok. 100 mm, połączony z kolektorem spalinowym, do którego mają być podłączyć badane silniki. Konieczne jest zaprojektowanie odcinków rur (dla każdego badanego silnika oddzielnie, chyba, ze silnika będą miału taki sam układ konstrukcyjny układu wydechowego). W przypadku konieczności ustawienia kabiny EX kolektor spalinowy można skrócić (o nie wykorzystywaną cześć) i zaślepić na czas trwania badań, umożliwiając ich ponowne podłączenie (np. za pomocą skręcanego kołnierza). Kolektory spalinowe wyprowadzone są na zewnątrz budynku do zbiornika wyrównującego pulsacje ciśnienia (rodzaj tłumika) o pojemności ok. 1 m3 wkopanego w ziemię tuż przy ścianie budynku hamowni. Na górnej części tego zbiornika ustawiony jest komin ze stali nierdzewnej wyprowadzający spaliny ponad krawędź dachu budynku hamowni. W projektowanych odcinkach konieczne jest zaprojektowanie gniazd do mocowania:

- układu do poboru spalin do analizy związków gazowych,

- układu do poboru spalin do analizy związków stężenia składników gazowych,

- temperatury spalin.

Wymienione wyżej gniazda powinny być zamontowane na odcinku prostym układu wydechowego i oddalone od siebie oraz od łuków/zagięć o 6 średnic hydraulicznych rury, z której będzie wykonany układ wydechowy. Układ wydechowy należy zaprojektować tak aby nie zwiększał ciśnienia w układzie wydechowym w stosunku do układu wydechowego z pojazdu, z którego będzie pochodził silnik. W przypadku gdy silniki wytypowane do badań będą wymagały zastosowania układów oczyszczania spalin projektowany układ wydechowy powinien umożliwiać zamontowanie takiego układu oczyszczania spalin. W takim przypadku konieczne jest zaprojektowanie gniazd do mocowania układów poboru próbek spalin i temperatury za i przed tym układem.

9) Nadto Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzór autorski nad całym procesem budowy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie (wraz z koordynacją dokumentacji powykonawczej);

10)Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo upoważniające go do prowadzenia działań w imieniu Zamawiającego, mających na celu uzyskanie niezbędnych dokumentów, decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca.

11)Dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary będące przedmiotem umowy opatrzone zostaną przez Wykonawcę znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie z wymogami Konkurs Ścieżka dla Mazowsza

12)Realizacja prac projektowych powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi dla poszczególnych obiektów i instalacji.

13) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

1) koncepcji projektów poszczególnych układów – 2 egzemplarze

2) dokumentacji technicznej poszczególnych układów – 2 egzemplarze

3) przedmiary robót obejmujących wszystkie projekty branżowe – 2 egzemplarze

4) płyty CD-R zawierającej pliki źródłowe wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia w formatach *.doc lub *.docx, *.xls lub *.xlsx, *.dwg, *.ath.

14)Dokumentacja projektowa powinna być dostarczona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, w formacie *.pdf (+rysunki w formacie *.dwg, model 3D w formacie *.rvt, *.rfa, *.ifc). Wykonana dokumentacja projektowa będzie zawierała oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności i przydatności do realizacji zadania inwestycyjnego.

IV.1.5) Dodatkowe informacje:

- Wymagane jest by Oferent przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w celu poznania specyfiki przedmiotu zamówienia i miejsca jego realizacji a także dokonania pomiarów w celu należytego wykonania prac. Wizja jest niezbędna, gdyż Oferent musi osobiście zbadać stan techniczny budynku i instalacji. Wizja lokalna przeprowadzona powinna być nie później niż do dnia 12.02.2020r. Ze względu na charakter oraz lokalizację prac projektowych, ogranicza się dostęp osób do osób posiadających obywatelstwo polskie .

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania zainteresowanych podmiotów dotyczące postępowania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 12.02.2020 r.

- Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót należy wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie SIWZ, poprzez przesłanie pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub pisemne złożenie  zapytania w sekretariacie siedziby Zamawiającego. Zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego w terminie późniejszym niż określony w pkt. 1 powyżej . Wyjaśnienia zostaną udzielone poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiającego l w załącznikach do ogłoszenia.

4.Dodatkowych informacji w sprawach technicznych i proceduralnych oraz ustalenia terminu wizji lokalnej - dotyczących realizacji zamówienia udzielają w dni robocze w godz. 900 - 1600:

Igor Dąbrowski : kom.: 662 049 950 , e-mail: dabrowski.igo@gmail.com

Paweł Nowosad : kom. 664 049 438, e-mail:klinika.projektow@gmail.com

V )  Informacja dotycząca ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

VI)  Informacja dotycząca składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII) Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy o prace projektowe .

# VIII) Istotne uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia

VIII.1.) W załączniku nr 4 do SIWZ „Wzór umowy”, określone są wszystkie inne obowiązki należące do Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotowego zadania. Oferent powinien w szczegółowy sposób zapoznać się z nimi przed złożeniem oferty. Wykonawca składając ofertę, oświadcza, że akceptuje Wzór Umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

VIII.2.) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przyjęte i zastosowane rozwiązania techniczne w zakresie przedmiotowego zadania oraz za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

VIII.3.) Zakup materiałów, urządzeń niezbędnych do wykonania zadania leży po stronie Wykonawcy.

VIII.4.) Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - realizacja przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem realizacji prac;

  - zapewnienie własnego i stałego nadzoru nad realizacją  umowy,

VIII.5.)W przypadku powierzenia realizacji części prac podwykonawcom, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zapłata wynagrodzenia odbędzie się pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego oświadczenia podwykonawców  o całkowitym zaspokojeniu ich roszczeń przez Wykonawcę.

VIII.6.)Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego, w tym dotyczących zagrożeń występujących na terenie Zamawiającego, szczególnych przepisów bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz organizacyjnych, prawidłowego postępowania na wypadek zaistnienia m.in.: pożaru, awarii  lub innego miejscowego zagrożenia. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do poleceń Zamawiającego w zakresie przestrzegania ww. przepisów.

VIII.7.) W przypadku, gdy w związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca spowoduje powstanie szkód w mieniu Zamawiającego, zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia szkód na własny koszt i zwrócenie kosztów powstałych z tego tytułu Zamawiającemu według przedstawionej kalkulacji wynikowej opracowanej przez Gaslux sp. z o.o.

# IX.)Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł).

1.Wadium może być wnoszone w następujących formach:

  - w pieniądzu;

  - w formie gwarancji ubezpieczeniowej;

  - w formie gwarancji bankowej.

2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3.Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez oferenta nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 18 1600 1169 0003 0133 07713001  . Na przelewie należy umieścić informację: „WADIUM – Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego stanowiska w istniejącym budynku do badań parametrów silników wysokoprężnych zasilanych konwencjonalnie i mieszaniną oleju napędowego i gazu ziemnego”.

5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca w wysokości wpłaconej, bez odsetek.

6.W przypadku składania  wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej dokument dotyczący wadium powinien zawierać następujące elementy:

a.nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji);

b.kwotę gwarancji;

c.termin ważności gwarancji;

d.zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołanego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

-Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń określonych w ogłoszeniu o przetargu lub

−Wykonawca  wycofał lub zmodyfikował ofertę po upływie terminu składania ofert

lub

−Wykonawca, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie

lub

−Wykonawca  nie wniósł w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.Zwrot wadium nastąpi:

a.Wykonawcy, którego Oferta została przyjęta – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy chyba, że wadium na wniosek wykonawcy, zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia;

b.pozostałym wykonawcom  – w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego, nie później niż z upływem terminu związania ofertą,

c.wszystkim wykonawcom  – w terminie 14 dni od dnia unieważnienia postępowania,

d.wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert - w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub unieważnienia postępowania,

e.w przypadku zakończenia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert - w terminie 14 dni.

8.Wykonawca  traci wadium, jeżeli:

a.wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert chyba, że modyfikacja będzie wykonana na żądanie Zamawiającego;

b.odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie;

c. nie wniósł w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

d. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

# X.) Warunki uczestnictwa w przetargu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania na terenie Polski :

- posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej , o ile wynika to z odrębnych przepisów :

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania w charakterze swojej działalności możliwość realizowania zadań branży będącej przedmiotem przetargu i posiadają wymagane przepisami prawa  uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.  Ponadto Wykonawca  winien przedstawić dokument poświadczający brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

- sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem ekonomicznym i finansowym, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży wraz z Ofertą   kopie polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

- Oferent powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Oferent zobowiązany jest do przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

- zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga aby Wykonawca :

– w okresie ostatnich dwóch lat  przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej instalacji sprężonego gazu ziemnego – CNG o wydajności 1200m3/h  . Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z Ofertą wykaz dokumentacji projektowej opracowanej w podanym wyżej terminie

- dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj :

1. projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym :

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ,

- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ,

- co najmniej 1 dokumentację projektową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej związanej z budową instalacji sprężonego gazu ziemnego – CNG o wydajności 1200m3/h  ,

2. projektanta w specjalności architektonicznej posiadającym :

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej ,

- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności architektonicznej ,

- co najmniej 1 dokumentację projektową w specjalności architektonicznej związanej z budową instalacji sprężonego gazu ziemnego – CNG o wydajności 1200m3/h  ,

3. projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych posiadających :

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych  ,

- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych o wydajności 1200m3/h  ,

- co najmniej 1 dokumentację projektową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych  ,

związanej z budową instalacji sprężonego gazu ziemnego – CNG ,

4.projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym :

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych  ,

- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

- co najmniej 1 dokumentację projektową w specjalności instalacyjnej w zakresie  instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych  ,  związanej z budową instalacji sprężonego gazu ziemnego – CNG o wydajności 1200m3/h  ,

5.projektanta w branży technologicznej ( paliwowej ) posiadającym ;

- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji paliwowych wraz z urządzeniami technologicznymi i infrastrukturą towarzyszącą  , związanej z budową instalacji sprężonego gazu ziemnego – CNG o wydajności 1200m3/h  ,

- spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ.

Ocena spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych przez Wykonawcę do Oferty dokumentach wskazanych w SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści dokumentów i oświadczeń.

# XI.) Wykluczenie z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców:

-w stosunku, do których otwarto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, wobec których ogłoszono upadłość oraz którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

-będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym;

-których oferty zostały odrzucone;

-którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

-którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

-którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

-powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII.) Zawartość oferty

Oferta spełniająca wymagania określone w SIWZ sporządzana jest według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ obejmująca :

- uzupełniony druk oferty, stanowiący załącznik nr 1;

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;

- oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym – załącznik nr 3, przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

- kserokopia potwierdzona za zgodność opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

- dowód wniesienia wadium o wartości 1 000,00 zł na konto Zamawiającego

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac projektowych przywołanych w pkt. 6 załącznika nr 1 do SIWZ – oferta

- parafowany wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania oferenta.

XIII.) Zmiany, wycofanie, odrzucenie

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

- Wycofanie Oferty może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.

- Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może odrzucić Ofertę:

  - gdy jej treść nie odpowiada treści SWIZ;

  - nie podlegającą uzupełnieniu lub nieuzupełnioną przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

UWAGA: Z tytułu odrzucenia Oferty, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu

# XIV.) Składanie ofert

- Ofertę sporządzić należy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.

- Oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z drukiem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Podana w ofercie cena netto ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- Oferent powinien wykazać wartość powiększoną o stosowny do przedmiotu zamówienia podatek VAT jeżeli jego dotyczy.

- Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

- Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

- Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Oferentów. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferenta obowiązuje zakaz powielania rozwiązania będącego przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego w całości jego zakresu oraz koncepcji bez zgody Zamawiającego.

- Ofertę  składa się w wersji papierowej w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „PRZETARG  - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego stanowiska w istniejącym budynku do badań parametrów silników wysokoprężnych zasilanych konwencjonalnie i mieszaniną oleju napędowego i gazu ziemnego (sprężony gaz ziemny CNG), zlokalizowanego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie, Dzielnica Bemowo  NIE OTWIERAĆ”. Oferta przesyłana jest na adres Zamawiającego : Gaslux sp. z o.o.  i lub dostarczona osobiście do Biura Zamawiającego w Warszawie ( 02-220 )  przy ul.Łopuszańskiej 35 , do dnia 17.02.2020 r., do godz. 900. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki  do dnia 17.02.2020 r., do godz. 900. Pełne ryzyko  niedoręczenia oferty  w terminie spoczywa na oferencie.

- Dopuszcza się składanie oferty w wersji elektronicznej, w formie pliku lub plików zawierających skan wypełnionej i podpisanej oferty (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania), którą należy załączyć do wiadomości e-mail o tytule: „z dopiskiem: „PRZETARG  - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego stanowiska w istniejącym budynku do badań parametrów silników wysokoprężnych zasilanych konwencjonalnie i mieszaniną oleju napędowego i gazu ziemnego (sprężony gaz ziemny CNG),” wysłanej na adres: a.majewski@adres.pl , do dnia 17.02.2020 r., do godz. 900

XV.) Otwarcie ofert

Sposób przeprowadzania postępowania

- Wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert dokonuje komisja przetargowa wyznaczona zgodnie z Procedurą Przetargową obowiązującą u Zamawiającego  z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

- Wszystkie oferty otwierane są w miejscu i czasie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

- Z czynności otwarcia sporządzany jest protokół, który następnie zatwierdzany jest przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej

- Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza się dwuetapowo:

- 1-sza część jawna obejmuje:

odczytanie oferty tylko w obecności oferenta, podając siedzibę i nazwę oferenta i cenę oferty, w kolejności wpłynięcia ofert

- 2-ga część niejawna obejmuje weryfikację ofert pod kątem spełnienia warunków podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności potwierdzenia podanego przez Zamawiającego terminu realizacji zadania. Oferenci spełniający wszystkie stawiane przez Zamawiającego zostają dopuszczeni do drugiego etapu

Wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

# XVI.) Wybór ofert

Oferty zostaną zweryfikowane w następującej procedurze:

- Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem ich kompletności i spełnienia wymogów określonych w SIWZ. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów Wykonawca  może zostać wezwany do  uzupełnienia oferty/wyjaśnienia jej treści  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem odrzucenia Oferty. Oferty niezgodne ze SIWZ, niedające się uzupełnić lub nieuzupełnione w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zostaną odrzucone.

- Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria z przypisanymi im wagami:

Kryteria oceny ofert:

a) przewiduje się zastosowanie jednego kryterium: cena netto w zł za wykonanie przedmiotu zamówienia [waga W1: 100%],

b) przyznanie punktów dla każdej prawidłowo złożonej oferty nastąpi wg wzoru:

Px = (Cmin / Cx *100% * W1),

w którym użyte symbole oznaczają kolejno:

- Px - punktacja końcowa ocenianej oferty „x”,

- Cmin - najniższa cena netto w zł , wśród wszystkich prawidłowo złożonych ofert,

- Cx - cena netto w zł  zawarta w ocenianej ofercie „x”,

- W1 - waga dla kryterium 1.

c) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą punktację (tj. najwyższą wartość wskaźnika Px).

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

- .W przypadku gdyby Wykonawca którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający, niezależnie od innych możliwości wynikających z obowiązujących przepisów prawa, może dokonać wyboru jako najkorzystniejszej, tej spośród pozostałych ofert, która uzyskała kolejną najwyższą ocenę.

- Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego – przewidywany termin podpisania umowy: niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Oferentowi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Oferenta niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.

- W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego, zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki i postanowienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

-) z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:

- uwarunkowań organizacyjno-technicznych

- uwarunkowań formalno-prawnych

-) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

# XVII.) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert

1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., zwane dalej korespondencją, Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie. Ze strony oferenta korespondencję podpisują osoby uprawnione do jego reprezentacji.

2.Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji , w tym oferty  do Zamawiającego  w formie zeskanowanej na adres e-mail: a.majewski@adres.pl

3. Uzupełnienie/ korekta oferty  sporządzone/a na wezwanie Zamawiającego dostarczana jest w wyznaczonym terminie w formie jak w pkt. 2, a oryginał przesyłany jest pocztą na adres Zamawiającego

XVIII.) Związanie ofertą

Termin związania ofertą  wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XIX.) Zastrzeżenia

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków przetargu określonych w SIWZ w każdym czasie oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

2.W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z Ofert, oferentom nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

3.Do przeprowadzenia postępowania nie przysługują Oferentowi środki ochrony prawnej, określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. odwołanie, skarga.

4.Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych o Wytyczne w Zakresie Kwalifikowalności Wydatków w Ramach Konkurs Ścieżka dla Mazowsza oraz wewnętrzne uregulowania organizacyjne Zamawiającego i nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy PZP.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 - oferta

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym

- Załącznik nr 4 – wzór umowy