Warszawa, 28.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/2020

dotyczące udzielenia zamówienia w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty

- Tytuł zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji ON/CNG”

- Termin składania ofert: od 28.04.2020 r. do 28.05.2020 r.

- Zamawiający: Gaslux sp. z o.o.  ul. Łopuszańska 35 , 02-220 Warszawa , KRS 0000334208,  NIP 8652514918

- Numer ogłoszenia: 01/04/2020.

- Miejsce i sposób składania ofert:

- Ofertę należy sporządzić (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania) w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.

- Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

- Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form:

- w wersji papierowej : ofertę  składa się w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem: „„PRZETARG  - Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji ON/CNG. NIE OTWIERAĆ przed 28 maja 2020 r., godz. 900”. Oferta przesyłana jest na adres Zamawiającego : Gaslux sp. z o.o.  lub dostarczona osobiście do Biura Zamawiającego w Warszawie ( 02-220 ) przy ul. Łopuszańskiej 35 , do dnia 28.05.2020 r., do godz. 900. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane oferentom nieotwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki  do dnia 28.05.2020 r., do godz. 900. Pełne ryzyko  niedoręczenia oferty  w terminie spoczywa na oferencie.

- w wersji elektronicznej, w formie pliku lub plików zawierających skan wypełnionej i podpisanej oferty (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania), którą należy załączyć do wiadomości e-mail o tytule: „z dopiskiem: „„PRZETARG  - Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji ON/CNG. NIE OTWIERAĆ przed 28 maja 2020 r., godz. 900”.  wysłanej na adres: a.majewski@adres.pl , do dnia 28.05.2020 r., do godz. 900

6) Kategoria zamówienia: dostawa

7) Kod CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71356000-8 Usługi techniczne

71356400-2 Usługi planowania technicznego

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań

8) Przedmiot zamówienia:

Opracowanie „dokumentacji projektowej instalacji ON/CNG” , umożliwiającej jednoczesne dawkowanie oleju napędowego i sprężonego gazu ziemnego do komory spalania cylindra, przeznaczonej do zamontowania na wskazanym przez zamawiającego modelu silnika wysokoprężnego wykorzystywanego w ciągnikach siodłowych, w zakresie której mieścić się będzie:

- koncepcja zasilania dwupaliwowego wybranego modelu silnika wysokoprężnego paliwami: olej napędowy i sprężony gaz ziemny,

- schematy i projekty wykonawcze dla:

  - układu zasilania silnika sprężonym gazem ziemnym, łącznie z układem magazynowania gazu i jego mocowania do ramy pojazdu, układem dystrybucji, układem bezpieczeństwa oraz układem pomiaru zużycia paliwa,

  - układu zasilania silnika olejem napędowym,

  - układu sterowania, z wyłączeniem sterownika dawkującego paliwo gazowe,

- wykaz parametrów krytycznych nieprzekraczalnych dla niskich i wysokich obrotów silnika w pracy z dwoma paliwami,

- opis dla dawkowania paliw przy nie dogrzanym silniku (brak nominalnego poziomu temperatury pracy),

- opis dla ustalenia i ustawienia parametrów bezpieczeństwa pracy dla systemu dwupaliwowego,

- opis dla ustalenia i wypracowania w dawkowaniu temperatury wtrysku gazu CNG,

- opis dla rozpoznania i przypisania właściwych parametrów pracy turbosprężarki dla systemów dwupaliwowych,

- opis dla rozpracowania czasów wtrysków gazu CNG w zależności od prędkości obrotowe silnika.

- Rola w projekcie: prace rozwojowe Etap IV Projektu obejmujące ;

W ramach realizacji etapu przeprowadzone zostaną następujące działania:

-wytypowanie silnika ciągnika siodłowego, do którego zaadaptowany zostanie opracowany układ zasilania CNG

- ocena parametrów oryginalnego układu zasilania i określenie możliwości jego adaptacji do układu dwupaliwowego,

- opracowanie koncepcji zasilania silnika dwupaliwowo ON/CNG. Przeprowadzenie badań podstawowych jest konieczne w celu określenia wstępnych założeń i wytycznych do budowy w pełni funkcjonalnego, dwupaliwowego układu zasilania ON/CNG przeznaczonego do silnika o zapłonie samoczynnym pochodzącego z ciągnika siodłowego lub maszyny budowlanej. Powyższe działania pozwolą na otrzymanie pakietu realnych danych pozwalających na wykonanie i zaadoptowanie dwupaliwowego układu zasilania ON/CNG w silniku pojazdu używanego.

- budowa systemu magazynowania, dostarczania, odparowywania oraz wtryskiwania do układu dolotowego silnika gazu ziemnego

- opracowanie elektronicznego układu sterującego wtryskiem ON i CNG. Opracowany układ będzie miał za zadanie sterować dawką paliwa podstawowego oraz dawką gazu ziemnego w taki sposób aby uzyskać jak największe wykorzystanie gazu ziemnego w zależności od podatności silnika na taką zmianę

- opracowanie parametrów pracy nowego sterownika silnika zasilanego ON/CNG;

- wyznaczenie parametrów krytycznych nieprzekraczalnych dla niskich i wysokich obrotów silnika w pracy z dwoma paliwami;

- ułożenie dawkowania paliw przy nie dogrzanym silniku ( brak nominalnego poziomu temperatury pracy);

- ustalenie i ustawienie parametrów bezpieczeństwa pracy dla systemu dwupaliwowego;

- ustalenie i wypracowanie w dawkowaniu temperatury wtrysku gazu CNG;

- rozpoznanie i przypisanie właściwych parametrów pracy turbosprężarki dla systemów dwu paliwowych;

- rozpracowanie czasów wtrysków gazu CNG w zależności od prędkości obrotowe silnika;

- sprawdzenie i praca na wysokim obciążeniu silnika spalinowego w kontekście wykorzystania średniej prędkości obrotowej a maksymalnego momentu obrotowego (symulowana jazda w terenie górzystym).

W ramach etapu planowane jest również zamontowanie instalacji ON/CNG na wybranym ciągniku siodłowym w celu przeprowadzenia rzeczywistych badań drogowych. Przewidywana jest realizacja:

- opracowanie ścieżki diagnostycznej dla wybranego pojazdu;

- zaimplementowanie instalacji ON/CNG;

- kontrola sprawności instalacji i oprogramowania;

- testy drogowych ciągnika bez obciążenia (sprawdzenie wartości ruchowych);

- poprawki pokontrolne instalacji;

- testy drogowe ciągnika z obciążeniem (obciążenie 30% i poprawa błędów, 60% i poprawa błędów, 100% i poprawa błędów).

Planowane rezultaty realizacji zadania:

W efekcie realizacji zadania zostaną opracowane założenia do budowy dwupaliwowego układu zasilania, opracowany zostanie układ zasilania ON/CNG oraz wytypowany zostanie silnik pochodzący z pojazdu ciężarowego/ciągnika siodłowego lub maszyny budowlanej, który zostanie poddany konwersji według opracowanej koncepcji zasilania silnika.

Rezultatem etapu będzie także prawidłowo zestrojony prototyp instalacji w rzeczywistym pojeździe, przeznaczony do badań certyfikacyjnych.

10) Wymagania / warunki udziału:

- posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- dysponowania odpowiednim potencjałem personalnym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

11) Termin i zakres wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 30 czerwca 2020r. ,  przedmiot zamówienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12) Kryteria oceny ofert:

a) przewiduje się zastosowanie jednego kryterium: cena netto w zł za wykonanie przedmiotu zamówienia [waga W1: 100%],

b) przyznanie punktów dla każdej prawidłowo złożonej oferty nastąpi wg wzoru:

Px = (Cmin / Cx *100% * W1),

w którym użyte symbole oznaczają kolejno:

Px - punktacja końcowa ocenianej oferty „x”,

Cmin - najniższa cena netto w zł , wśród wszystkich prawidłowo złożonych ofert,

Cx - cena netto w zł  zawarta w ocenianej ofercie „x”,

W1 - waga dla kryterium 1.

c) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą punktację (tj. najwyższą wartość wskaźnika Px).

13)Wykluczenia: w ramach prowadzonego zapytania ofertowego, oferty nie mogą złożyć podmioty i osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, a w szczególności dotyczy to następujących powiązań:

a) uczestniczenia w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14)Cel realizacji zamówienia: prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu „ Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” ogłoszonego przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy MAZOWSZE/0123/19-00,

15)Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie zostanie udzielone poprzez zastosowanie trybu wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jawności , gospodarności , bezstronności oraz obiektywizmu   bez zachowania procedur określonych w ustawie z dn. 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z 24.08.2017 r. ,  na zasadach opartych o Wytyczne w Zakresie Kwalifikowalności Wydatków w Ramach Konkurs Ścieżka dla Mazowsza oraz wewnętrzne uregulowania organizacyjne Zamawiającego i zgodnie z § 10 ust 6 w zw. z ust. 2 lit”b” umowy o dofinansowanie projektu nr MAZOWSZE/0123/19-00

16)Dodatkowych informacji w sprawach technicznych i proceduralnych dotyczących realizacji zamówienia udzielają w dni robocze w godz. 900 - 1600:

Igor Dąbrowski : kom.: 662 049 950 , e-mail: dabrowski.igo@gmail.com

Paweł Nowosad : kom. 664 049 438, e-mail:klinika.projektow@gmail.com

Załączniki :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) wraz z załącznikami :

- Załącznik nr 1 - wzór oferty

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym

- Załącznik nr 4 – wzór umowy